## Slide 1
上海市房屋安全监察所
中冶建筑研究总院(上海）有限公司
金立赞 13301918209
城镇房屋安全隐患排查技术培训
2021年5月

## Slide 2
目
录
CONTENTS
概述
结构信息
房屋安全隐患信息
一
二
三
排查判断
四
优化流程建议
五
常见问题
六

## Slide 3
一、概述
城镇房屋排查依据

## Slide 4
一、概述
工作阶段

## Slide 5
一、概述
排查对象
本行政区域城镇范围内的所有房屋
含居住建筑、公共建筑、工业建筑等

## Slide 6
一、概述
信息总表

## Slide 7
一、概述
填报的基本单位：幢
安全隐患排查的房屋，原则上以幢为单位进行填报。即一幢房屋为一个填报单元。

## Slide 8
一、概述
填报的基本单位：幢
对有多幢房屋的园区、学校、养老院、厂房等，原则上以幢为单位。

## Slide 9
一、概述
主要依据的规范
（1）上海市工程建设规范《房屋质量检测规程》DG/TJ08-79-2008
（2）国家行业标准《房屋完损等级评定标准》（城住字[84]第678号）
（3）国家行业标准《危险房屋鉴定标准》（JGJ125-2016）
（4）其它相关国家和地方标准。

## Slide 10
二、结构信息
人员密集场所是指宾馆、饭店、商场、集贸市场、客运车站候车室、客运码头侯船厅、民用机场航站楼、体育场馆、会堂及公共娱乐场所、医院的门诊楼、病房楼学校的教学楼、图书馆、食堂和集体宿舍、养老院、福利院、托儿所、幼儿园、公共图书馆的阅览室、公共展览馆、博物馆的展示厅、劳动密集型企业的生产加工车间和员工集体宿舍、旅游、宗教活动场所，一般认为场所在同一时间内聚集最大人数超过50人。

## Slide 11
二、结构信息

## Slide 12
二、结构信息
结构用材
粘土砖、蒸压砖、混凝土砌块
钢筋、混凝土
钢材
木材

## Slide 13
二、结构信息
结构形式：砖混结构
结构中竖向承重主要以砖或砌块为主，楼、屋面采用钢筋混凝土板的结构。
一般2000年以前、
六层以内住宅，和大部
分低矮农村房屋多为
砖混结构。

## Slide 14
二、结构信息
结构形式：砖木结构
结构中竖向承重主要以砖和(或)木柱为主，楼、屋面采用木材的结构。

## Slide 15
二、结构信息
结构形式：混凝土框架结构
由混凝土梁、柱组成主体空间结构，楼、屋面采用混凝土楼板的结构。
框架结构中的墙体为后砌。

## Slide 16
二、结构信息
结构形式：钢结构
由钢结构柱、钢结构梁承重的结构。

## Slide 17
二、结构信息
结构形式：其它
除以上常见结构形式外，均列入其它类，如：
立帖（传统里弄多采用）
排架（大跨度单跨厂房多采用）
剪力墙、短肢剪力墙、框架剪力墙、板柱结构等，多用高层建筑。

## Slide 18
二、结构信息
外墙面类型

## Slide 19
二、结构信息
外墙面类型
涂料，就是能够涂覆在被涂物件表面并能形成牢固附着的连续薄膜的材料。
分为乳胶漆、质感涂料（分平涂、小拉花、大拉花、浮雕造型等）、真石漆（以天然石材粉碎颗粒做成，分单彩和多彩）、多彩涂料、金属漆等。

## Slide 20
二、结构信息
上部采用外墙涂料

## Slide 21
二、结构信息
外墙面类型
建筑术语马赛克，分为陶瓷马赛克和玻璃马赛克。
它是一种装饰艺术，通常用许多小石头或彩色玻璃碎片来制作图案。现在的马赛克一般指这种类型的多彩视觉效果。
马赛克瓷砖根据材料和工艺可以分为几种不同的类型。玻璃制成的马赛克可分为机器单面切割、机器双面切割和手工切割等。非玻璃材料制成的马赛克瓷砖可分为陶瓷马赛克、石材马赛克、金属马赛克、贝壳马赛克等。

## Slide 22
二、结构信息
玻璃马赛克
瓷砖马赛克
瓷砖马赛克

## Slide 23
二、结构信息
外墙面类型
外墙面砖是用作建筑物外墙装饰的板状陶瓷建筑材料，一般属于陶制的，也有坯制的。
用它作外墙饰面，装饰效果好，不仅可以提高建筑物的使用质量，并能美化建筑，改善城市面貌，而且能保护墙体，延长建筑物的使用年限。

## Slide 24
二、结构信息

## Slide 25
二、结构信息
外墙面类型
石材外墙，采用石材面板做外墙装饰。
做法上分干挂、湿贴。

## Slide 26
二、结构信息
花岗岩石材外墙

## Slide 27
二、结构信息
外墙面类型
清水墙，砌筑后不抹灰、不贴面，以表现砌体本身质感的墙体。
分清水砖墙和清水混凝土墙。一般来讲是指只有结构部分，不做任何装饰的墙面 。墙面不抹灰的墙叫清水墙，工艺要求较高，反之墙面抹灰的墙叫混水墙

## Slide 28
二、结构信息
清水墙

## Slide 29
二、结构信息
外墙面类型
其它外墙，如玻璃幕墙、铝板、金属板、陶土板等。

## Slide 30
二、结构信息

## Slide 31
二、结构信息
外墙外保温
一种把保温层放置在主体墙材外面的保温做法。
系统构造主要包括：粘结层、保温层、抹面层、饰面层及配件。
饰面层应采用饰面砂浆、装饰灰浆等轻质功能性涂层或有良好透气性的水性外墙涂料。

## Slide 32
二、结构信息
外墙外保温
可分为有机保温材料和无机保温材料。有无机活性保温材料、泡沫塑料、矿物棉制品、泡沫玻璃、膨胀珍珠岩绝热制品、胶粉EPS颗粒保温浆料、矿物喷涂棉、发泡水泥保温制品、真空隔热板等。
无机保温砂浆是一种用于建筑物内外墙粉刷的新型保温节能砂浆材料，根据胶凝材料的不同分为水泥基无机保温砂浆和石膏基无机保温砂浆。

## Slide 33
二、结构信息
外墙外保温

## Slide 34
二、结构信息

## Slide 35
二、结构信息
外墙装饰构件
附着于外墙上的装饰线条、装饰物等。
如GRC线条、外墙粘贴罗马柱、造型等。

## Slide 36
二、结构信息
GRC是英文Glass fiber Reinforced Concrete的缩写，中文名称是玻璃纤维增强混凝土。

## Slide 37
二、结构信息

## Slide 38
二、结构信息

## Slide 39
二、结构信息
小梁薄板
上世纪早期的职工住宅和里弄建筑，受当时经济、材料等因素的约束，存在一定数量的小梁薄板和夹沙楼板。
特征：梁高160~250mm，板厚35~45mm。

## Slide 40
二、结构信息
小梁薄板

## Slide 41
二、结构信息
小梁薄板

## Slide 42
二、结构信息
小梁薄板

## Slide 43
二、结构信息
小梁薄板

## Slide 44
二、结构信息
减震隔震是两种不同的减少地震对房屋伤害的结构措施。

## Slide 45
二、结构信息
减震隔震是两种不同的减少地震对房屋伤害的结构措施。
上海为7度抗震设防，应用较少，通常在8度区，重要建筑物，如医院、电信等地震时不能中断的建筑中。

## Slide 46
二、结构信息

## Slide 47
二、结构信息

## Slide 48
二、结构信息
减震：
阻尼器、
耗能支撑、
耗能墙
上海中心大厦阻尼器
Notes: 上海中心126层的阻尼器名叫“上海慧眼”，是我国首个自主研制开发的世界上首个电涡流摆式调谐质量阻尼器，重达1000吨，也是目前世界上最重的摆式阻尼器质量块

## Slide 49
二、结构信息
减震：
阻尼器、
耗能支撑、
耗能墙
Notes: 上海中心126层的阻尼器名叫“上海慧眼”，是我国首个自主研制开发的世界上首个电涡流摆式调谐质量阻尼器，重达1000吨，也是目前世界上最重的摆式阻尼器质量块

## Slide 50
二、结构信息
减震：
阻尼器、
耗能支撑、
耗能墙
同济大学新土木大楼
港汇广场续建加固
Notes: 上海中心126层的阻尼器名叫“上海慧眼”，是我国首个自主研制开发的世界上首个电涡流摆式调谐质量阻尼器，重达1000吨，也是目前世界上最重的摆式阻尼器质量块

## Slide 51
2008年汶川地震后中小学的抗震加固；改扩建通常进行抗震加固。
二、结构信息

## Slide 52
二、结构信息

## Slide 53
二、结构信息
延安路昭化路汤司令（2020年拆除）
Notes: 外观看比较漂亮，但内部均为违规搭建，梁柱节点不连续、每层的钢梁均搁在柱上；节点连接不规范；次梁截面非常小。局部危险。

## Slide 54
二、结构信息
昭化路148 号 2019年“5·16”坍塌
Notes: 外观看比较漂亮，但内部均为违规搭建，梁柱节点不连续、每层的钢梁均搁在柱上；节点连接不规范；次梁截面非常小。局部危险。

## Slide 55
二、结构信息
昭化路148 号 2019年“5·16”坍塌

## Slide 56
二、结构信息
昭化路148 号 2019年“5·16”坍塌

## Slide 57
二、结构信息

## Slide 58
二、结构信息

## Slide 59
二、结构信息

## Slide 60
三、房屋安全隐患信息

## Slide 61
三、房屋安全隐患信息

## Slide 62
三、房屋安全隐患信息
场地周边环境风险
因相邻施工影响造成房屋倾斜、墙体开裂
邻近河道房屋倾斜开裂

## Slide 63
三、房屋安全隐患信息
屋面塌陷变形
屋架塌陷
屋面缺损
屋架塌陷

## Slide 64
三、房屋安全隐患信息
墙体开裂变形
承重墙体开裂明显
墙体竖向开裂
墙体竖向开裂

## Slide 65
三、房屋安全隐患信息
墙体损坏
墙体倾斜错位
砖墙风化
顶部墙体倾覆失效

## Slide 66
三、房屋安全隐患信息
墙面开裂变形
主要承重裂缝较宽、较长
墙体旁弯变形、开裂
墙体酥松、散落

## Slide 67
三、房屋安全隐患信息
梁柱开裂变形
木柱柱根腐烂
木柱开裂
混凝土梁锈蚀开裂

## Slide 68
三、房屋安全隐患信息
梁柱开裂变形
栏杆混凝土开裂
楼底钢筋锈蚀
混凝土梁锈蚀开裂

## Slide 69
三、房屋安全隐患信息
楼梯损伤变形
楼梯踏步锈胀严重
木楼梯松动

## Slide 70
三、房屋安全隐患信息
承重墙体的定义
承重墙体，指在房屋中直接承受上部楼板传过来的荷载的墙体 。
通常包括混凝土剪力墙中的混凝土墙体、砖混和砖木结构的整砖厚（190~240mm厚）墙体。
不包括：混凝土剪力墙中的填充砌体、混凝土框架结构中的填充砌体。（此类结构均为先浇筑混凝土结构，最后再填充砌块墙）
不包括：砖混结构中的120厚的隔墙。

## Slide 71
三、房屋安全隐患信息
受力裂缝
受力裂缝，指结构性裂缝，即主要承重结构上产生的裂缝。
不包括：粉刷层、抹灰层裂缝；预制板的板缝等。
墙体变形
墙体有弓突、倾斜等现象。
梁有下挠、柱有歪闪、梁柱节点破碎松动等现象。
梁、柱变形
主要指楼板、屋面板的下挠等现象。
楼板、屋面板变形

## Slide 72
四、排查判断

## Slide 73
四、排查判断
完好房（基本完好房）
（1）地基基础：地基基础保持稳定，无明显不均匀沉降；上部结构无不均匀沉降裂缝和倾斜，外露基础完好。
（2）墙体：承重墙体基本完好，无明显受力裂缝和变形；墙体转角处和纵、横墙交接处无松动、脱闪现象。
（3）梁、柱：梁、柱完好，无明显受力裂缝和变形，梁、柱节点无破损，无裂缝。
（4）楼、屋盖：楼板、屋盖板无明显受力裂缝和变形，板与梁搭接处无松动和裂缝。
（5）次要构件：非承重墙体、出屋面楼梯间墙体完好或有轻微裂缝。

## Slide 74
四、排查判断
满足下列条件的房屋，其结构状况可判断为一般损坏房。
（1）地基基础：地基基础保持稳定，无明显不均匀沉降；上部结构有轻微不均匀沉降裂缝，外露基础基本完好。
（2）墙体：承重墙体有少量受力裂缝和变形；墙体转角处和纵、横墙交接处无松动、脱闪现象。
（3）梁、柱：梁、柱有轻微受力裂缝，梁、柱节点无破损，无裂缝。
（4）楼、屋盖：楼、屋盖板有轻微受力裂缝，但无明显变形；板与墙、梁搭接处有松动和轻微受力裂缝；屋架无倾斜，屋架与柱无明显位移。
（5）次要构件：非承重墙体、出屋面楼梯间墙体等有轻微受力裂缝；抹灰等饰面层可有裂缝或局部散落。

## Slide 75
三、房屋安全隐患信息
一般损坏
屋面渗水
墙体粉刷层脱落
墙体粉刷层脱落

## Slide 76
四、排查判断
有下列情形之一的房屋，其结构状况可判断为疑似严重损坏房。
（1）地基基础：地基基础出现少量损坏，有较明显的不均匀沉降，上部结构出现明显不均匀沉降裂缝，或外露基础明显腐蚀、酥碱、松散和剥落。
（2）墙体：承重墙体多数受力裂缝，部分承重墙体明显位移和歪闪；部分山墙转角处和纵、横墙交接处有明显松动、脱闪现象。
（3）梁、柱：梁、柱出现受力裂缝，但未完全丧失承载能力；个别梁柱节点破损和开裂明显。
（4）楼、屋盖：楼、屋盖板有明显开裂；楼、屋盖板与墙、梁搭接处松动和明显受力裂缝，个别屋面板塌落。
（5）次要构件：非承重墙体普遍明显受力裂缝；部分山墙转角处和纵、横墙交接处有明显松动、脱闪现象。

## Slide 77
四、排查判断
有下列条件之一的房屋，其结构状况可评定为疑似危房。
（1）地基基础：地基基础局部或整体塌陷；上部结构不均匀沉降裂缝严重，且继续发展尚未稳定，或已出现明显倾斜。
（2）墙体：承重墙体有明显歪闪、局部酥碎或倒塌；墙角处和纵、横墙交接处普遍松动和开裂。
（3）梁、柱：梁、柱节点损坏严重；梁、柱普遍开裂；梁、柱有明显变形和位移；部分柱基座滑移严重，有歪闪或局部倒塌。
（4）楼、屋盖：楼、屋盖板普遍开裂，且部分严重开裂；楼、屋盖板与墙、梁搭接处有松动和严重开裂，部分屋面板塌落；屋架歪闪，部分屋盖塌落。
（5）次要构件：非承重墙、女儿墙局部倒塌或严重开裂。

## Slide 78
四、初步排查意见信息
下述房屋墙体多处严重开裂，楼板锈蚀严重，需专业排查。
豫园街道方浜中路724弄4号

## Slide 79
四、初步排查意见信息
下述房屋门拱砖墙开裂严重，墙体外闪，地坪木格栅腐烂严重，搁置部分基本腐烂，需专业排查。

## Slide 80
四、初步排查意见信息
下述房屋部分墙、楼面和屋面缺损严重，暴露的木结构腐烂严重，走道墙体缺失，楼梯部分区域悬空，需专业排查。

## Slide 81
五、优化流程建议
针对批量同类型、对基本情况掌握清楚的房屋：

## Slide 82
六、常见问题
3. 空斗墙房屋的排查
遇到空斗墙的房屋，不应直接定位为严重损坏房、疑似危房，需要根据技术指南，进行现场调查、综合判断。
2. 房牌号
空置房屋同样需要排查。
全面排查，范围为城镇内所有房屋。
1.全面排查的排查范围
2. 空置房屋的排查
4. 需专业排查的情形
经现场检查并比对“城镇房屋安全隐患排查工作技术方案”中房屋状况判断条件，综合判断为非基本完好房、非一般损坏房的，均可以勾选列入需专业排查范围。

## Slide 83
谢谢大家！
上海市房屋安全监察所
中冶建筑研究总院(上海）有限公司
金立赞 13301918209
城镇房屋安全隐患排查技术培训